Јавна набавка у отвореном поступку број 404-108/2017-Х

Набавка прађевинског материјала за избегла лица

Појашњење конкурсне документације

Питање 4

„Молим за информацију у вези ставке 10.4 (разводне табле и опрема) из документа ЈН 404-108 2017 –Х (Грађевински материјал за избегла лица)

Поменута ставка садржи текст у коме је наведено да се ради о разводној табли станској. 18 модула IP40, итд.

Нажалост не видим шта све разводна табла треба да садржи.

Да ли су потребне тарифне сијалицем звона и осигурачи – које врсте и која количина?

Одговор:

У тачки 10.4 - Разводна табла -потребно је да садржи следеће елемнете

| E | 4 | Разводна табла Станска, за уградњу на зид са транспарентим вратима, са местом за 18 модула, DIN шином, IP 40 Разводна табла садржи: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Једнополни инсталациони прекидач (аутоматски осигурач) за монтажу на DIN шину ном, напона 230V/400V, 50Hz; карактеристике B; прекидне моћи 6kA: |
|  |  | називне струје 6A, комада 1 |
|  |  | називне струје 10A, комада 2 |
|  |  | називне струје 16A, комада 9 |
|  |  | Сигнална сијалица за сигнализацију тарифе 230V за уградњу у станску разводну таблу, монтажу на DIN šinu, комада 1 |
|  |  | FID склопка за уградњу у станску разводну таблу, монтажу на DIN šinu, |
|  |  | 16A/30mA, 2-полна, 230V, 50Hz; комада 2 |
|  |  | 25A/0,5A, 4-полна, 230V/400V, 50Hz; комада 1 |
|  |  | Инсталационо звоно 230V, 50Hz; за уградњу у станску разводну таблу, монтажу нa DIN šinu, комада 1 |

Наручилац ће у наведеним ставкама  везаним за питање 4, извршити измене Конкурсне документације,  објавити измењену конкурсну документацију и продужити рок за достављање понуда за Грађевински материјал за избегла лица.

Нов термин за достављање понуда је  20.3.2017. године до 9,00 часова, а отварање понуда истог дана у 10,00 у просторијама  Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ