| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Саобраћајна инспекција Број:________________ Датум: ______________ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | На основу: Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15) Закон о јавним путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Ср. Митровица („Сл. Гласник РС“ бр. 14/16) |
| КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. КОНТРОЛА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА |
| ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ |
| ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ |
| Назив правног лица/ предузетника/ име и презиме физичког лица |  |
| Адреса (Место, улица и број) |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| ЈМБГ |  |
| е-mail |  |
| ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Општински пут број: Деоница: Стационажа: Почетни чвор: Завршни чвор: |
| ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ |
| Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |
| Да ли су на коловозу присутне „ударне рупе“? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- појава местимичних мањих ударних рупа, Ниво ризика 3- местимична појава осетних ударних рупа; Ниво ризика 4 – ударне рупе су присутне на целој деоници пута . Ниво ризика 5– постоје ударне рупе дубље од 5 цм, које угрожавају безбедност саобраћаја. |  |
| Да ли извођач не врши редовно крпљење „ударних рупа“? | Да , ниво ризика 5 број бодова 5 Не |  |  |
| Да ли је проценат ручно крпљених површина, заузима више од 10% површине коловоза? | Да , ниво ризика 3 број бодова 3 Не |  |  |
| Да ли су на коловозу присутне мрежасте прслине и пукотине, блоковске пукотине и слична оштећења? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% површине коловоза, Ниво ризика 3- захвата више од 30% површине коловоза; Ниво ризика 4 – испадају комади асфалта из прслина. |  |
| Да ли је отворен подужни спој (шлус) на асфалтним слојевима? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза, Ниво ризика 2- захвата више од 30% коловоза; Ниво ризика 3 – испадају мањи комади асфалта из прслина. Ниво ризика 4- прслине нису заливене адекватни материјалима. |  |
| Да ли су видна оштећења која се рефлектују из доњих слојева коловозне конструкције? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- не проузрокује деформације коловоза; Ниво ризика 3 – проузрокује деформације коловоза. |  |
| Да ли су на коловозу присутни колотрази? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 – захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 4- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- колотрази су местимично дубљи од 5 цм |  |
| Да ли је већ вршено нивелисање колотрага глодалицом за асфалтне мешавине? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли се у присутним колотразима, на коловозу, задржава вода за време и после атмосферских падавина? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли је површина коловоза местимично крпљена машински? (не у пуном профилу) | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% дужине коловоза ; Ниво ризика 3 – захвата више мање од 30% дужине коловоза; |  |
| Да ли је вршено машинско пресвлачење асфалтним слојевима – ојачавање, деоница у пуном профилу, на дужинама мањим од 50м, | Да , ниво ризика 2 број бодова 2 Не |  |  |
| Да ли је коловоз без хабајућег слоја асфалта од АБ ? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли је присутан ефекат „одношења зрна агрегата“ из хабајућег слоја асфалта? | Да , ниво ризика 3 број бодова 3 Не |  |  |
| Да ли је осетан и видан недостатак коефицијента трења, на контакту пнеуматика и коловоза, на влажном асфалтном коловозу? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли је хабајући слој асфалта изведен од мешавине са еруптивним минералним материјалима? | Да , ниво ризика 3 број бодова3 Не |  |  |
| Да ли постоје места где видно и осетно, није довољан попречни пад у хоризонталним кривинама? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли постоје места на коловозу, где попречни или резултујући пад коловоза није усклађен са системом одводњавања пута? | Да , ниво ризика 3 број бодова 3 Не |  |  |
| Да ли за време атмосферских падавина постоје места на којима се задржава вода, на местима која немају видне деформације? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- дубина воде је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 4 – дубина воде је већа од 1,2 цм; |  |
| Да ли постоје осетне неравнине на коловозу? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| Да ли је постоје денивелације коловоза у зони прелазних конструкција на путним објектима? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| Да ли неравнине на коловозу утичу на безбедно одвијање саобраћаја? | Да , ниво ризика 5 број бодова 5 Не |  |  |
| Да ли су на коловозу присутни заостали материјали од зимског одржавања и из путних косина, као и друге нечистоће? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- постоје али не угрожавају пут и одводњавање коловоза; Ниво ризика 3- присутан је земљани и други отпадни материјал, који омета одводњавање пута; Ниво ризика 4- нагомилани материјал смањује коефицијент трења на коловозу. Ниво ризика 5- материјал угрожава безбедно одвијање сабраћаја. |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = 5 бодoва -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; | Остварен број бодова: ______________________ |
| Степен ризика (број бодова) -0-17 незнатан, - 17-34 низак, - 34-51 средњи, - 51-68 висок, - 68-86 критичан. | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                               САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

___________________________                (М.П.)           ______________________________