ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ

ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

Ул.Светог Димитрија бр.13

Сремска Митровица

Дана: 21.06.2018.године

Број: 404-348/2018-V

На основу члана 32.и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.Гласник РС” бр.219/13 и 103/13), Одлуке о покретању јавне набавке број: 404-348/2018-V од 21.06.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-348/2018-V од 21.06.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ИЗГРАДЊА ТЕХНИЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОД ФУДИНА

-БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕДНИ БРОЈ: 1.3.3.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу

  - Врста поступка јавне набавке

  - Предмет јавне набавке

  - Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

  - Контакт подаци

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

  - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона

  - Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

  - Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.Закона

  - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона

  - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

  - Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

  - Понуда са подизвођачем

  - Заједничка понуда

  - Понуда са варијантама

  - Период на који се закључује уговор

  - Захтеви у погледу начина и услова плаћања

  - Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

  - Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза

  - Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача

  - Критеријум за оцењивање понуда

  - Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама

  - Начин и рок подношења захтева за заштиту права

  - Рок за закључење уговора о јавној набавци

6.ОБРАСЦИ

  - Образац понуде

  - Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона

  - Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона

  - Образац потврде о извршеним радовима

  - Образац изјаве о независној понуди

  - Образац трошкова припреме понуде

7.МОДЕЛ УГОВОРА

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Градска управа за опште и заједничке

Послове  и имовину

Адреса: Ул. Светог Димитрија бр.13, Сремска Митровица

Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs

Матични број: 08898774

ПИБ: 105935357

ЈБКЈС: 66999

Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа

Обвезник ПДВ-а: ДА

  - Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку.

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је: Изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА -   булевар Константина Великог Сремска Митровица

.

  - Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт подаци

Комисија за јавну набавку радова бр.1.3.3.

Тел.022/215-2116

Адреса: ул. Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица

Имејл: nikoladirekcijasm@gmail.com

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки

Предмет јавне набавке: изградња техничке саобраћајницекод ФУДИНА -   булевар Константина Великог Сремска Митровица

.

Назив и ознака из Општег речника набавки:   ОРН: 45233140- Радови на путевима;

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |
| --- |
| - САОБРАЋАЈНИЦА |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 02.02.01 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |
| 02.02.01.01 | Исколчавање и обележавање трасе и објеката. | m' | 908 |  |  |
| 02.02.01.02 | Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом. Обрачун се врши по m опсеченог асфалта. | m' | 183 |  |  |
| 02.02.01.03 | Рушење постојеће коловозне конструкције од асфалта, бетона и макадама и ивичњака са одвозом материјала на 5 km. Обрачун се врши по m2 порушеног и одвеженог материјала. | m2 | 808 |  |  |
| 02.02.01.04 | Регулисање висина постојећих шахтова. Обрачун се врши по комаду изведеног шахта. | ком | 17 |  |  |
| 02.02.01.05 | Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана, вађењем пањева и остављањем на страну. |  |  |  |  |
|  | пресека до Ø30 cm. | ком | 10 |  |  |
|  | пресека од Ø30 до Ø50 cm. | ком | 3 |  |  |
|  | пресека већих од Ø50 cm. | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ: |  |
| 02.02.02 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 02.02.02.01 | Машински ископ лошег материјала III и IV категорије у слоју до 20cm са гурањем на даљину 40 - 60 m. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала. | m3 | 1893 |  |  |
| 02.02.02.02 | Машински ископ земље III и lV категорије у широком откопу, са гурањем на даљину 40 - 60 m. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала. | m3 | 3279 |  |  |
| 02.02.02.03 | Набијање подтла. Обрачун се врши по m2 набијеног подтла. | m2 | 9780 |  |  |
| 02.02.02.04 | Замена слабоносивог материјалом бољих карактеристика у свему према техничким условима. Обрачун се врши по m3 замењеног материјала. | m3 | 1178 |  |  |
| 02.02.02.05 | Набавка, транспорт и израда насипа од невезаног материјала у свему према техничким условима. Обрачун се врши по m3 уграђеног насипа. | m3 | 145 |  |  |
| 02.02.02.06 | Планирање и ваљање постељице у свему према техничким условима. Обрачун се врши по m2 завршене постељице. | m2 | 4800 |  |  |
| 02.02.02.07 | Израда банкина од невезаног материјала са утоваром, превозом, разастирањем и планирањем, машински са ручном поправком. Обрачун се врши по m3 израђене банкине. | m3 | 123 |  |  |
| 02.02.02.08 | Хумузирање са затрављивањем. Обрачун се врши по m2 хумузиране и затрављене површине. | m2 | 3376 |  |  |
| 02.02.02.09 | Транспорт вишка материјала до депоније, са разастирањем, на даљину до 10 km. Обрачун се врши по m3 транспортованог и разастртог материјала. | m3 | 6200 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
| 02.02.03 | ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 02.02.03.01 | Набавка, транспорт и израда тампонског слоја од песковито-шљунковитог материјала 0/63mm у дебљини од 12-30cm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја. | m3 | 1184 |  |  |
| 02.02.03.02 | Набавка, транспорт и израда носећег слоја дебљине 8-20cm, од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm. Обрачун се врши по m3 уграђеног слоја. | m3 | 799 |  |  |
| 02.02.03.03 | Набавка, транспорт и израда битуменизираног носивог хабајућег слоја БНХС 16 дебљине 5cm на бициклистичким и пешачким површинама. Обрачун се врши по m2 уграђеног слоја. | m2 | 1972 |  |  |
| 02.02.03.04 | Набавка, транспорт и израда горњег битуминизираног носећег слоја БНС 32сА дебљине 7cm на сервисној саобраћајници и паркинзима. Обрачун се врши по m2 уграђеног слоја. | m2 | 3795 |  |  |
| 02.02.03.05 | Набавка, транспорт и израда битуминизираног носећег слоја БНС 32сА дебљине 9cm на траци за лева скретања. Обрачун се врши по m2 уграђеног слоја. | m2 | 164 |  |  |
| 02.02.03.06 | Набавка, транспорт и израда хабајућег слоја од АБ11с дебљине 4cm на сервисној саобраћајници и паркинзима. Обрачун се врши по m2 уграђеног слоја. | m2 | 3795 |  |  |
| 02.02.03.07 | Набавка, транспорт и израда хабајућег слоја од АБ11с дебљине 5cm на траци за лева скретања. Обрачун се врши по m2 уграђеног слоја. | m2 | 164 |  |  |
| УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |
| 02.02.04 | ОИВИЧЕЊА |
| 02.02.04.01 | Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 18/24cm, на подлози од бетона МБ20. Обрачун се врши по m уграђеног ивичњака. | m' | 984 |  |  |
| 02.02.04.02 | Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 20/24cm на подлози од бетона МБ20. Обрачун се врши по m уграђеног ивичњака. | m' | 69 |  |  |
| 02.02.04.03 | Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18cm, на подлози од бетона МБ15. Обрачун се врши по m уграђеног ивичњака. | m' | 1177 |  |  |
| 02.02.04.04 | Набавка, транспорт и уградња белих бетонских плоча 40/40/5cm на подлози од бетона МБ20. Обрачун се врши по m уграђене плоче. | m' | 69 |  |  |
| 02.02.04.05 | Набавка, транспорт и уградња бетонске каналете 40/40/12 cm, на подлози од бетона МБ20. Обрачун се врши по m уграђене каналете. | m' | 110 |  |  |
| УКУПНО ОИВИЧЕЊА: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - САОБРАЋАЈНИЦА |
| 02.02.01 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |
| 02.02.02 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 02.02.03 | ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| 02.02.04 | ОИВИЧЕЊА |  |
|  |  |  | УКУПНО (дин): |  |

| - ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КИШНA КАНАЛИЗАЦИЈA |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.01.00. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.01.01. | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова извршити геодетско снимање и обележавање трасе као и свих објеката на њој. Плаћа се по м1 комплетно снимљене и обележене трасе. | м1 | 182,0 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.02.01. | ИСКОП Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви. Ширина рова 1 м. Дубина ископа дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1 м од ивице рова. За канализацију се земљани радови обрачунавају до нивелете паркинга. У обрачун улази и проширење рова за израду ревизионих силаза. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по м³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова. |
|  | машински ископ 80% | м³ | 246 |  |  |
|  | ручни ископ 20% | м³ | 62 |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.02.02. | ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Пре полагања цеви извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима из профила, са тачношћу ±5 цм. Пре финог планирања извршити потребне корекције (ископ или затрпавање), да би се добио потребан пад. Обрачун по м². | м² | 170,0 |  |  |
| 3/2.02.03. | ПЕСАК Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу дебљине 10 цм и завршеног испитивања на вододрживост, извршити затрпавање цеви до на 30 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30 цм са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3 мм. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м³ | 102,0 |  |  |
| 3/2.02.04. | ЗАТРПАВАЊЕ РОВА После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити материјалом из ископа у зеленој површини, а природним шљунком за цев положену испод асфалтног коловоза. Затрпавање вршити у слојевима од 30 цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30 мм. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по м³ материјала уграђеног у ров. |
|  | -природним шљунком | м³ | 197,0 |  |  |
| 3/2.02.05. | ТАМПОН СЛОЈ Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза и тела сливника. Плаћа се по м³ уграђеног шљунка | м³ | 1,0 |  |  |
| 3/2.02.06. | ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Материјал из ископа одвести на градску депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала на удаљеност до 5 км. | м³ | 295,0 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.03.00. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.03.01. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА Ради безбедности рада у рову, извршити пограђивање и разупирање рова. Подграђивање рова вршити паралелно са напредовањем ископа.Разупирање рова вршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Обрачун се врши по м² пограђене и разупрте површине. дрвена подграда | м² | 625,0 |  |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.04.00. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.04.01. | ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову пластичних канализационих пуних цеви од полипропилена класе СН8. Цеви типа Валром КомпактКит или одговарајуће. Спајање цеви на муф са гуменим дихтунгом. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по м1 комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. |
|  | -ПП цев Ø160 мм | м1 | 63,0 |  |  |
|  | -ПП цев Ø315 мм | м1 | 120,0 |  |  |
| 3/2.04.02. | УЛОЖАК ЗА УЛАЗ У РС Набавка, транспорт и уградња прелазних комада - улошка за шахт за спој армирано бетонског зида ревизионог силаза и ПП цеви. Плаћа се по комаду монтираног комада. |
|  | -Ø150 мм | ком | 22 |  |  |
|  | -Ø300 мм | ком | 8 |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.04.10. | ЛГ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца од нодуларног лива, за ревизионе силазе канализације (са отворима), Ø625 мм, за тежак саобраћај Д400. Шахт поклопац се састоји од поклопца са отворима, оквира и уградног прстена (гуменог дихтунга) и монтира се на АБ прстен на врху шахта. Предвидети закључавање поклопца са сетом за закључавање или другим одговарајућим начином (у зависности од изабраног произвођача). Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком | 4 |  |  |
| 3/2.04.12. | ПЕЊАЛИЦЕ Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица типа ДИН1211. Уграђују се на по 30 цм висине, смакнуте на по 5 цм од осовине. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 23 |  |  |
| 3/2.04.14. | УЛИЧНИ СЛИВНИК Набавка, транспорт и монтажа тела сливника од армираног бетона MB30 и кишне решетке (тип Т1) са оквиром UP-1, од нодуларног лива, носивости D400. Пожељно је да решетке које се постављају у каналету буду са конкавним удубљењем како би се у њу уклопиле. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника. | ком. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | . |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.05.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
|  | Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи ''Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима. Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. |
|  | Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама. |
| 3/2.05.01. | РЕВИЗИОНИ СИЛАЗИ Израда округлих ревизионих силаза Ø100 цм од готових монтажних елемената од армираног (конструктивна арматура) водонепропусног бетона MБ40 (елементи: доњи део са доњом плочом висине 1 м, прстен висине 0.25, 0.5 или 1 м, конусни део висине 0.6 м). Спојеве монтажних елемената унутар РС, обрадити специјалним цементним малтером тако да буду водонепропусни. Ценом је обрачунато: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Плаћа се по м1 изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | м1 | 7,3 |  |  |
| 3/2.05.02. | ДОЊА ПЛОЧА РС И СЛИВНИКА Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30, дебљине 20 цм, за израду доње плоче ревизионог силаза и сливника. Плаћа се по м³ уграђеног бетона. | м3 | 2,0 |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.05.03. | ПОДЛОГА ИСПОД ДОЊИХ ПЛОЧА И ИЗРАДА КИНЕТА Набавка, транспорт, справљање, монтажа и демонтажа оплате, уградња и нега набијеног бетона МБ15 за израду подлога доњих плоча ревизионих силаза и сливника и израда кинете. Све ове радове извести према условима и важећим прописима. Плаћа се по м³ уграђеног бетона. | м3 | 2,0 |  |  |
| 3/2.05.04. | ПРСТЕН ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | ком | 4 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.06.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.06.01. | НИВЕЛИСАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПОКЛОПАЦА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА Довођење постојећих поклопаца канализационих РС на паркингу, надзиђивањем или рушењем за довођење на пројектовану коту паркинга. Плаћа се по комаду комплетно извршене нивелације поклопца. | ком | 9 |  |  |
| 3/2.06.01. | ПРИКЉУЧАК НА ПОСТОЈЕЋУ КАНАЛИЗАЦИЈУ Овом позицијом су обухваћени радови који се односе на радове на прикључењу сливника и новопројектоване канализације на постојећи РС постојеће КК: откопавање, штемовање зида РС, монтажа цеви у исти отвор и крпљење отвора. Плаћа се по комаду. | ком | 7 |  |  |
| 3/2.06.01. | ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Испитивање канализационих цеви на вододрживост према техничким упутствима за ту врсту радова. Плаћа се по м1 испитаног цевовода. | м1 | 182,0 |  |  |
| 3/2.06.02. | ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ Геодетско снимање канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну и свих осталих објеката (канала, цеви итд.). Плаћа се по м1 комплетно снимљене мреже. | м1 | 182,0 |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 3/2.06.03. | ИСПИРАЊЕ КАНАЛА Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по м1 канала. | м1 | 182,0 |  |  |
| 3/2.06.04. | ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА После комплетне изградње канализације израдити документацију-елаборат изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Обрачун паушално. | паушал |  |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| 3/2.01.00. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.03.00. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.04.00. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3/2.05.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 3/2.06.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО (дин): |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

САОБРАЋАЈНИЦА :........................................... __________________ динара

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА : ........................... __________________ динара .

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ........................................ __________________ динара.

ПДВ-е :  ...................................................................__________________ динара.

УКУПНО СА ПДВ-ом: ........................................ __________________ динара.

Овлашћено лице понуђача

М.П.		          ________________________

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона

    - Понуђач мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговоарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова.

    - Понуђач мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76.Закона и то:

- Да располже неопходним пословним капацитетом:

- Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2013-2017) извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум  60.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од  30.000.000,00 динара без ПДВ.

- Да располаже довољним техничким капацитетом: Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:

мини багер или комбинована радна машина (1 ком),

камион кипер-носивости  преко 12 кубика (2ком),

финишер- ширине 6,5метара - (1ком),

багер (1ком),

грејдер (1ком),

вибро компактор (1ком),

асфалтна база -минималног капацитета 100 тона/час која је највише удаљена 70 км од

градилишта уколико се асфалт превози у отвореним камионима или до 100 км уколико се

асфалт превози у термо товарним сандуцима (у том случају потребно је да понуђач

располаже са најмање 5 термотоварних сандука минималнок капацит. 8,5 тона) (1),

глатки ваљак масе преко 8 тона (1 ком)

тандем ваљак (1.ком).

Да располаже довољним кадровским капацитетом: Да понуђач  има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:

грађевинске струке- 410 или 412 или 415 или 418 или 812 – 1 извршилац;

грађевинске струке –хидраш -  413 или 414- 1 извршилац;

и саобраћајне струке – 470 или 870- 1 извршилац.

  - Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3).

  - Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.Закона

Носилац посла дужан је да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3)  док додатне услове наведене под тачком 4.1.2  група понуђача испуњава заједно.

  - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона

    - Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:

        - Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног привредног суда;

        - Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривичних дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:

2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем подручју је

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 			страног правног лица и

2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 				криминал) Вишег суда у Београду и

2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства 			унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси 				према месту рођења или према месту пребивалишта)

*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

        - Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно:

3.1) Уверења Пореске управе министарства финансија и привреде да јe измирио 			доспеле порезе и доприносе и

3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 			изворних локалних јавних прихода или

3.3) Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 				приватизације

*Докази наведени под 3.1) , 3.2) и 3.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова.

4.4.2. Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:

        - Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

        - Извода из казнене евиденције, односно уверења надлеже полицијске управе Министарства унутраших послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:

2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 					Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења 			или према месту пребивалишта)

*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

        - Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:

3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 				измирио доспеле порезе и обавезе и

3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 			основу изворних локалних јавних приходаи која је на снази у време 					објављивања позива за подношење понуда

*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова.

  - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона

4.5.1 Понуђач испуњеност додатних услова доказује достављањем следећих доказа:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последања  страна окончане ситуације са

рекапитулацијим радова) за све реализоване уговоре. Потврде  наручилаца не морају бити

на Обрасцу из конкурсне документације. Потврде наручилаца треба да садрже: назив и

адреса наручиоца, назив и адреса понуђача, предмет уговора, вредност изведених радова,

број и датум уговора, контакт особа наручиоца телефон, потпис овлашћеног лица и печат

наручиоца.

      - Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи  понуђача, као носилац посла или члан групе биће му призната само вредност радова које је самостално извео. Уколико се на Потврди  наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ- уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.

Да располаже довољним техничким капацитетом:

-  Пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписана од стране овлашћеног лица понуђача

или аналитичка картица основних средстава потписана од стране овлашћеног лица понуђача и

оверена печатом понуђача;

-  рачун и отпремница за средства набављена од 01.01.2018. године;

-  уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу

уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2018.године;

- уговор о лизингу.

На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку опрему. Извод из пописне листе на дан 31.12.2017.године или или уговор о куповини,    закупу или лизингу за тражену опрему.

Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно:

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о радном статусу ( за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасаца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа).

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке, потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

-Уговор о привременим и  повременим пословима;

-Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца;

-Уговор о допунском раду.

(ове доказе доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача)

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

  - Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде

Понуда се подноси у једном примерку на обрасцима наручиоца који чине саставни део конкурсне документације.

Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, однсно није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре обзиром да Наручилац може путем интернет странице наведеног органа – www.apr.gov.rs – да изврши увид у податке о регистрацији. Уколико је и за друге доказе тражене конкурсном документацијом могуће извршити увид путем интернет странице надлежног органа, понуђач није дужан да достави такве доказе али је дужан да наведе интернет странице надлежних органа на којима је могуће извршити увид предметне недостављене доказе.

Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају вити потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом.

Понуђач подноси понуду у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, за сваку партију посебно. На коверту/кутију понуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА ТЕХНИЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОД ФУДИНА-БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ редни број 1.3.3, као и податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок за достављање понуда и отварање истих помера се на први наредни радни дан. Без обзира на начин достављања, благовременом ће се сматрати понуда која стигне на писарницу Наручиоца до 23.07.2018. године до 11:00 часова, на адресу: Градска управа за опште и заједничке пословеи имовину, ул. Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица.

Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 23.07.2018.године у 11:30 часова у просторијама Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - Понуда са подизвођачем

Понуђач који поднуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2 конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

  - Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Носилац посла дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача;

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Период на који се закључује уговор

Уговори се закључује,  на период до завршетка радова односно до рока наведеног у обрасцу понуде а који не може бити дужи од :

90 радних дана од дана увођења Добављача у посао,

Увођење Добављача у посао подразумева предају Добављачу неопходне документације и уписивање у датума и времена увођења у посао у грађевински дневник.

Добављач је обавезан да се одазове на позив Наручиоца ради увођења у посао.

  - Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац ће плаћање вршити у законском року од дана пријема веродостојне исправе.

  - Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге, транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера зааштите на раду, превоза, испоруке, монтаже и сл.

Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

  - Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза

    - Понуђач је дужан да уз понуду достави:

а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, односно уколико у остављеном року након потписивања уговора не достави захтевана средства обезбеђења;

    - Добављач је дужан да даном закључења уговора о јавној набавци достави:

а) Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова.

5.11.3	Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној 			            набавци достави:

а) . Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од  10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од уговореног гарантног рока.

  - Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину ул.Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица, или електронском поштом на адресу: nikoladirekcijasm@gmail.com са назнаком: Питања за јавну набавку радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3. радним данима (понедељак-петак) у времену од 07:00ч. до 14:00ч.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење грешака које је наручилац открио за време провере понуда.

Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене рачунски.

Грешке које се установе исправиће се на следећи начин:

  - уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ изражен словима;

  - уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита грешка у месту децималног зареза код јединичне  цене, меродавна је јединична цена, а укупан износ који је наведен биће коригован;

  - уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга.

Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном псотупку уз сагласност понуђача и сматра се обавезним са понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо.

  - Китеријум за оцењивање понуда

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је ставио краћи рок за извршење радова.

  - Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о увиду у техничку и пројектну документацију

Понуђачи, односно заинтересована лица могу извршити увид у техничку документацију и пројекте за предметну јавну набавку, као и обилазак локације на којој се изводе радови, сваког радног дана (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч до истека рока за подношење понуде. Понуђачи су дужни да свој долазак најаве дан раније како би се обезбедило присуство стручног лица и помоћ.

  - Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке износи 2 године (24 месеца) од дана завршетка радова. Завршетком радова сматра се дан примопредаје објекта који је предмет уговора Наручиоцу.

  - Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавакама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Наведену таксу подносилац захтева уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следећ елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

- износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши;

- број рачуна:  840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева заз аштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак – оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под тачком

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор – потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљније информације и примере попуњених налаога можете видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

  - Рок за закључење уговора о јавној набавци

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року који одреди Наручилац, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче

6.ОБРАСЦИ

6.1/1 Образац понуде

- Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2018.године за јавну набавку радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Број текућег рачуна |  |
| Законски заступник |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

- Понуду дајем (заокружити):

а) самостално		б) са подизвођачем		в) као заједничку понуду

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Законски заступник |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Законски заступник |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |

- Понуђена цена:

- Вредност без ПДВ-а:	_____________________________	динара;

- Вредност ПДВ-а:		_____________________________ динара;

- Вредност са ПДВ-ом: 	_____________________________	динара;

(словима  :......................................................................................................................динара)

Напомена: Сходно Закону о порезу на додату вредност, за одређене врсте радова,  плаћање ПДВ-а врши корисник услуга – Наручилац.

- Рок важења понуде:

____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 45 дана од дана отварања понуда).

- Рок за извршење радова:

____ радних дана од дана увођења Добављача у посао (максимално 60 радних дана).

- Плаћање: плаћање извршених радова Наручилац ће вршити на основу привремених и окончане ситуације у Законом одређеном року.

Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, и да смо скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да се изведу радови те се обавезујемо да ћемо радове извршити по ценама из понуде.

При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих прописа и стандарда за ову врсту услуга.

Датум:							Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

Место:					М.П.		_____________________________

_____________________

6.2/1 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова - изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3, понуђач ___________________________________________ са седиштем у _________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: ___ / ___ . 2018. год.

Место: ___________________________

потпис овлашћеног

М.П.		    лица понуђача

____________________

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о заједничкој понуди)

______________________________________________________________________________________

6.3/1 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3, подизвођач _______________________________________________ са седиштем у _________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: ___ / ___ . 2018 год.

Место: ___________________________

потпис овлашћеног

М.П.		  лица подизвођача

______________________

Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

______________________________________________________________________________________

6.4 Образац потврде о изведеним радовима

_________________________________

(назив наручиоца)

_________________________________

(место и адреса)

П О Т В Р Д А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је понуђач _______________________________________________ из ________________________ ул. ___________________________ за потребе Наручиоца, квалитетно и у уговореном року извео радове ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести врсту радова), у вредности од укупно ________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, а на основу уговора број ______________ од ___/___.201__.године

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ____________________________

(име и презиме)

Број телефона контакт особе: _________________

Датум: ___/___.201__.године

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.		      ________________________

Образац потврде умножити у довољном броју примерака.

Приликом достављања потврде о извршеним радовима, Понуђачи су дужни да се придржавају прописаног обрасца, односно, потврда може бити издата и на меморандуму наручилаца, међутим мора садржати све битне елементе напред наведене потврде, односно изјава мора бити дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, мора бити наглашено да су радови изведени “квалитетно и у уговореном року” уз обавезно навођење врсте и вредности изведених радова.

6.5/1 Образац изјаве о независној понуди

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3, Понуђач________________________________________ са седиштем у _________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: ___ / ___ . 2018. год.

Место: ___________________________

потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о заједничкој понуди)

______________________________________________________________________________________

6.6/1 Образац трошкова припреме понуде

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавне набавке радова – изградња техничке саобраћајнице код ФУДИНА - булевар Константина Великог Сремска Митровица, редни број 1.3.3.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

Потпис овлашћеног лица

М.П.               _________________________

______________________________________________________________________________________

7/1 МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ИЗГРАДЊА ТЕХНИЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОД ФУДИНА- БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

закључен између:

- Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр.13, које заступа в.д. начелника Мирослав Јокић, ПИБ:105935357, МБ:08898774, ЈБКЈС:66999, шифра делатности: 84.11, у даљем тексту Наручилац, и

- ___________________________________________________ из _________________________ ул._____________________________, које заступа ___________________________________, ПИБ:____________, МБ:_____________, шифра делатности: __________, број текућег рачуна: ________________________ у даљем тексту: Добављач.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова у отвореном поступку чији је предмет Изградња техничке саобраћајнице код Фудина- Булевар Константина Великог у Сремској Митровици;

- да је Добављач дана ___ / ___ .2018.године доставио Понуду број _______________ која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације а која је саставни део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ / ___.2018. године којом је уговор доделио Добављачу.

- да Добављач у преметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју чине: _____________________________________________________________________________;

- да Добављач у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом понудом број _____________________ од _________________ ) и то: _______________ ___________________________________________________________________________ .

Члан 2.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком радова – Изградња техничке саобраћајнице код Фудина- Булевар Константина Великог у Сремској Митровици, а у свему према понуди Добављача број:________________ од ___ / ___.2018. године.

Обавезује се Добављач да за потребе Наручиоца изврши радове на изградња техничке саобраћајнице код Фудина- Булевар Константина Великог у Сремској Митровици, у свему према конкурсној документацији и својој понуди из става 1. овог члана а која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Вредност радова који су предмет овог Уговора износи:

- Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара,

- Вредност ПДВ-а: .............................................. __________________________ динара,

- Вредност са ПДВ-ом: ....................................... __________________________ динара.

(словима (без ПДВ-а): ..................................................................................................................... динара)

Коначну вредност радова, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла, коначним обрачуном, а на основу стварно изведених радова, по јединичним ценама из понуде Добављача.

Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 1. овог Уговора фиксне и не могу се мењати.

Члан 4.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана по закључењу уговора преда Наручиоцу банкарску

гаранцију, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, за добро извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - стављања предмета јавне набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји радова). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.  Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене

обавезе у   роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Поднета банкарска гаранција не може

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за

решавање спорова.

Члан 5.

Изведене радове Наручилац ће плаћати Добављачу на основу привремених и окончане ситуације у законском року.

Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у законском року по пријему ситуације од Добављача.

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају дужан је да плати неспорни део у наведеном року.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години реализоваће се највише до износа средстава која ће бити одобрена у тој буџетској годиони.

Члан 6.

Рок за извршење радова који су предмет овог Уговора износи ____ радних дана од дана увођења Добављача у посао (максимално 60 радних дана).

Увођење Добављача у посао подразумева предају Добављачу неопходне документације и уписивање у датума и времена увођења у посао у грађевински дневник.

Добављач је обавезан да се одазове на позив Наручиоца ради увођења у посао.

Члан 7.

Наручилац је дужан да врши надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише квалитет радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Добављача.

Добављач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Наручилац се обавезује да Добављачу благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган.

Члан 8.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у уговореном року, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту услуга.

Члан 9.

Добављач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији на основу које се предметни радови изводе.

Надзорни орган има право да у случају сумње, о трошку Добављача, у свако доба како на градилишту тако и на другим местима, захтева проверу и/или тестирање материјала које Добављач уграђује или намерава да угради ради извршења уговора.

Оправданост сумње из претходног става овог члана процењује се пажњом доброг стручњака.

Добављач је дужан да Наручиоцу накнади евентуалну штету уколико проверама или тестирањем буде утврђено да приликом избора материјала није поступао са пажњом доброг стручњака и/или да је употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без одобрења надзорног органа. У наведеним случајевима Добављач има право да раскине уговор и наплати меницу за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у гарантном року одређеном овим уговорм и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 10.

Добављач не сме  да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова покрити односно онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док надзорни орган не изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед изведених радова.

Добављач је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току наредног радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатованих у грађевинском дневнику, извести Надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно преглед.

Надзорни орган контролу, мерење, тестирање, односно преглед врши без одлагања, одмах након пријема обавештења Добављача, осим у случају када правила струке захтевају протек одређеног временског периода и у случају да је за контролу надлежан неки други орган.

Члан 11.

Уколико Добављач не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да од Добављача захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање односно провера радова.

У случају из става 1. овог члана Добављач самостално и у потпуности сноси трошкове и штету насталу због откривања покривених радова.

Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да открије покривене радове, Наручилац има право да ради откривања покривених радова ангажује треће лице на терет Добављача.

У случају из претходног став овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица.

Члан 12.

Уколико се, у случајевима из члана 10. и 11. овог Уговора, након контроле, мерења, тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени радови и/или уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији односно предмеру радова, овом уговору и понуди, Добављач је дужан да све утврђене недостатке отклони без одлагања о свом трошку, као и да Наручиоцу накади сву насталу штету.

Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да отклони све утврђене недостатке без одлагања и о свом трошку, Наручилац има право да ради отклањања утврђених недостатака ангажује треће лице на терет Добављача.

У случају из претходног става овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица и/или да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и да захтева од Добављача накнаду целокупне штете која настала по Наручиоца а као последица неотклањања утврђених недостатака и раскида уговора.

Члан 13.

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на утврђени предмер радова до 10%, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно уговорени износ.

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова, чији је износ до 10% преко укупно уговореног износа, исплата тих радова извршиће се по понуђеним јединичним ценама на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Добављач је дужан да прихвати све вишкове и мањкове радова у складу са овим чланом.

Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца

Члан 14.

Обавезује се Добављач и одговорни извођач радова да при извођењу радова који су предмет овог уговора поступе у свему према одредбама 152. Закона о планирању и изградњи.

Члан 15.

Добављач је дужан да за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у гарантном року, да о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не представљају опасност за људе и имовину.

Добављач је дужан да, о свом трошку, предузме мере за заштиту животне средине, заштиту од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде лица које могу настати у вези са извршењем уговора.

Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим прописима регулисан начин, а деси се штетни догађај, Добављач потписивањем овог уговора преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај који проистиче из извођења предметних радова.

Члан 16.

Добављач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је у поседу Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта.

Добављач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се обезбедити приступ локацији и заштиту околине за време трајања извођења радова.

Добављач је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице.

Члан 17.

Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити у случају више силе, за онолико времена колико је трајао утицај више силе.

Евентуално, рок из члана 6. може се продужити и из других оправданих разлога, који се нису могли унапред предвидети нити су уговорне стране на њих могле утицати.

Продужење рока, у случајевима из претходна два става овог члана, одобрава Наручилац издавањем писане сагласности.

Члан 18.

У случају прекорачења рока за завршетак радова из члана 8. овог Уговора, а које су настале кривицом Добављача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 0.2% дневно од укупне вредности предмета овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом, за сваки дан прекорачења рока.

У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац има право да захтева и накнаду штете.

Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза.

Члан 19.

Наручилац и Добављач утврђују гарантни рок од 24 месеца од дана завршетка радова на радове који су предмет овог Уговора.

Добављач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку у року од највише 3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне недостатке.

Добављач се обавезује да надокнади сву штету насталу као последица квалитативних недостатака.

У случају да Добављач не отклони квалитативне недостатке у року из става 2. овог члана, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Добављача, изузев у ситуацији када је отклањање квалитативних недостатака отежано или онемогућено условима на које Добављач не може да утиче.

Члан 20.

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и

платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10

% од вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног

рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења

предмета уговора у гарантном року.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не

отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не

отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 21.

Добављач је одговоран за штету коју проузрокује на другим инсталацијама или грађевинама извођењем радова и обавезује се да исту отклони о свом трошку.

Ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, насталих од дана почетка радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Добављач, а после примопредаје Наручилац.

За сву штету на објектима и трећим лицима узроковану извођењем радова, од увођења Добављача у посао до примопредаје предмета уговора Наручиоцу, одговара Добављач.

Члан 22.

Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писаног обавештења.

Члан 23.

Наручилац, поред права на раскид уговора предвиђених другим одредбама овог уговора, може раскинути уговор достављањем писане изјаве Добављачу у следећим случајевима:

- Ако надлежни орган забрани даље извођење радова;

- Ако Добављач уграђује материјал који није уговорен или одговарајући;

- Ако Добављач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан овим уговором;

- Ако Добављач ван одредаба овог уговора и понуде, препусти извођење појединих или већине радова правном лицу или предузетнику који нису наведени у понуди или овом уговору као чланови Групе понуђача или подизвођачи Добављача;

- У свим другим случајевима када Добављач не испуњава своје обавезе у складу са овим уговором.

По пријему изјаве о раскиду уговора, Добављач је дужан да о свом трошку ослободи градилиште од лица и ствари као и привремених објеката и очисти градилиште најкасније у року од 5 дана од дана раскида уговора, у противном Наручилац има право да на терет Добављача ангажује треће лице.

У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Добављач је дужан да извене радове обезбеди од пропадања.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом Добављача, исти је дужан да Наручиоцу надокнади су штету насталу као последица раскида уговора.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају споразумно, а ко то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици.

Члан 26.

Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.

Члан 27.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка а Добављач 2 (два) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА							ЗА НАРУЧИОЦА

___________________________					___________________________

в.д. начелник-а

Мирослав Јокић

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и сваки од понуђача из групе понуђача потписују и печатом оверавају Модел уговора.